## Slide 1: Lection 3 Sensor Types
2017.03.08 - FMI

## Slide 2: Environmental Sensors Сензори за Околната среда
Температура
  DS18B20
    Точност: +/- 0.5⁰
    Резолюция: 0.06 (12 бита)
    Протокол: 1-Wire
    Повече от 10 сензора на един пин
    -20⁰ : 80⁰
    3 лв
Температура/Влага
  SI7021
    Точност: +/- 0.3⁰
    Резолюция: 0.01 (14 бита)
    Протокол: I2C
    1 Сензор на шина
    -25⁰ : 125⁰
    5 лв
Температура/Влага/Налягане
  BME280
    Точност: +/- 0.5⁰
    Резолюция: 0.01 (14 бита)
    Протокол: I2C
    2 Сензор на шина
    -25⁰ : 125⁰
    9 лв
Температура
  PT100
    Протокол: Съпротивление
    -20⁰ : 500⁰
    2 лв

## Slide 3: Сензори за Околната среда Въглероден Диоксид
  MQ135
    Тип: Електро химичен
    Консумация: 150 ма
    Точност: +/- 30%
    Протокол: Съпротивление
    Цена: 5 лв
  Cubic CM1106
    Тип: NDIR
    Консумация: 60 ма
    Точност: +/- 5%
    Калибрация от околен въздух
    Протокол: Сериен
    Цена: 60 лв
  Figaro CDM7160
    Тип: NDIR
    Консумация: 8 ма
    Точност: +/- 4%
    Фабрично калибриран
    Протокол: Сериен, I2C, PWM
    Цена: 100 лв

## Slide 4: Сензори за Околната среда Прах
  Sharp gp2y1010au0f
    Тип: Оптичен
    Прокол: сложен
    Цена: 5 лв
  Cubic PM2005
    Тип: Лазерен
    Протокол: I2C
    Цена: 80 лв
  DSM510a
    Тип: Оптичен
    Протокол: ?
    Цена: 15лв

## Slide 5: Сензори за Околната среда MQ Series
Long preheat
High power consumption
Dependency to Temperature/Humidity

## Slide 6: Сензори за Светлина
BH1750
  1-120,000 LUX
  I2C
  3 лв
TSL2561
  0.1 – 60,000 Lux
  + IR Light
  I2C
  4 лв
LDR (Light Dependent Resitor)
  ??? LUX
  Resistive Voltage Devider
  0.2 лв
Ultra Violet Light
InfraRed – (remote control)

## Slide 7: Accelerometer/Gyroscope/Magnetometer
MPU6050 – 6 DOF (Degrees Of Freedom)
  Accelerometer / Gyroscope
MPU-9250 9-DOF – 9 DOF
  + Magnetometer / Compass
Communication
  SPI
  Internal DSP (Digital Signal Processor)

## Slide 8: Движение
PIR Sensor (2 лв)
Omron D6T (60 лв)
  1x8 или 4х4

## Slide 9: Разстояние / Звук
HC-SR04
  ултразвук
Noise Sensor
  звук

## Slide 10: Влага в почвата
Soil Moisture Sensor (2 лв)
Xiaomi MI Plant (20 лв)

## Slide 11: Други
Reed Switch (Magnetic Switch)
Load Cell (Тегло)

## Slide 12: Други
Светкавици
Радиация (Гайгер мюлерови тръби)
Камери
Термо Камери
Напрежение, Ток
Heart Rate Sensor

## Slide 13: Светодиоди
Светодиоди (1 цвят) (0.1 лв)
  Консумация: 0-20 ма
  Резистор: 100-1000 ома
RGB (WS2812b) (0.2лв / bit)
  Консумация: 0-60 ма
  1 пин може да управлява 500 + лед-а
  4, 8, 16, 256 bit, LED Strip

## Slide 14: Character Display
LCD Display
  1x8, 2x10, 2x16, 2x20, 4x40
  Protocol I2C or Paralell
  Backlight on/off
  Only Characters / no Graphics
  2x20 (i2c) - ~5 лв

## Slide 15: OLED B/W
Protocol: I2C or SPI
Types: 128x64, 128x32, 64x32
Black/White, Black/Blue, Black/Yellow/Blue
Цена: 10 лв

## Slide 16: Display TFT / Small / ILI9341 / 2.2” – 3.2”
320x240 resolution
15/16 bit color
SPI (5+ wires communication)
Resistive Touch support (on some models)
Цена: 10-20 лв

## Slide 17: Nextion Displays
Protocol: Custom 2 wires
Size: 2.4” (20$) – 7.0” (80$)
IDE for visual design
Compatible with Arduino / ESP8266
Integrated 48 Mhz – 108Mhz processor

## Slide 18: Актуатори / Бутони
Бутони
Превключватели
Сензорни бутони
Takt Switch, Push Button

## Slide 19: Серво
+/- 90/180/360 градуса
Връща се пак на 0, само
Различно мощни

## Slide 20: Stepper Мотор
Stepper
  Може да се контролира колко точно стъпки да се завърти, например 10 градуса, 20, 30, не се връща сам обратно
  Stepper moto driver

## Slide 21: DC Motor
Controlled by PWM and ESC (Electronic Speed Control)

## Slide 22: Linear Actuator

## Slide 23: Peltier Module
Може се стопля или охлажда

## Slide 24: Релета
Конторлира се с 5/12v, и може да превключва 220v Ac/DC